## Slide 1
Detección de anomalías en sistemas de distribución de agua mediante análisis funcional multivariante
Aplicación al conjunto de datos BATADAL
Propuesta de tema · base de datos · pregunta de investigación · objetivos · proceso metodológico
Individuo = día
Dominio = 24 horas
43 variables operacionales
AFD + multivariante
Entrega 1 · enfoque corregido según la orientación del profesor

## Slide 2
1. Presentación de la base de datos BATADAL
Estructura utilizada para el enfoque funcional multivariante
Estructura general
45 columnas en total: • DATETIME • 43 variables operacionales • ATT_FLAG como etiqueta de referencia
Variables operacionales
31 variables continuas: • 7 niveles • 12 caudales • 12 presiones 12 variables binarias de estado
Naturaleza temporal
Observaciones horarias. La unidad funcional propuesta es el día, con 24 observaciones por individuo.
ATT_FLAG no se utiliza como predictor; se reserva para evaluar posteriormente la detección de anomalías.
Idea central: transformar las señales horarias en objetos funcionales y analizar conjuntamente cómo se comportan durante cada día.

## Slide 3
2. Conjuntos de datos y papel metodológico
Construcción del modelo con referencia normal y evaluación posterior con eventos de ataque
BATADAL dataset03
• 8761 registros horarios • 365 días completos de 24 horas • ATT_FLAG = 0 en el periodo de referencia • Se usa para construir las representaciones funcionales y el comportamiento normal
BATADAL dataset04
• 4177 registros horarios • 174 días completos de 24 horas • Contiene eventos de ataque documentados • Se usa posteriormente para estudiar el desempeño de la detección
Construcción del modelo
Modelo funcional
Evaluación posterior

## Slide 4
3. Particionamiento: día = individuo
Cada variable se reorganiza en una matriz 24 × n_días
Para cada variable o conexión j:
Y⁽ʲ⁾ ∈ ℝ²⁴ˣⁿ
filas = horas 0,…,23 columnas = días / individuos
Hora
Día 1
Día 2
Día 3
…
Día n
00
x₀₁
x₀₂
x₀₃
…
x₀ₙ
01
x₁₁
x₁₂
x₁₃
…
x₁ₙ
⋮
⋮
⋮
⋮
⋱
⋮
23
x₂₃,₁
x₂₃,₂
x₂₃,₃
…
x₂₃,ₙ
Con 43 variables operacionales se obtienen 43 matrices alineadas por el mismo conjunto de días.

## Slide 5
4. De cada matriz a su espacio funcional
Cada columna/día se transforma en una función; no todas las variables usan la misma base
Vector diario en ℝ²⁴
Representación funcional
Xᵢ⁽ʲ⁾(t) ∈ 𝓗ⱼ
Xᵢ⁽ʲ⁾(t) = Σₖ cᵢₖ⁽ʲ⁾ Bₖ⁽ʲ⁾(t)
La base puede ser diferente para cada variable: 𝓑₁, 𝓑₂, …, 𝓑₄₃
B-spline
Señales relativamente suaves.
Fourier
Señales con patrón periódico.
Haar / wavelet
Cambios bruscos y estructura local.
Escalonada
Estados binarios 0/1.
Constante
Sin variación en referencia.

## Slide 6
5. Objeto funcional multivariante
Un día queda representado por un vector de funciones
Para el día i:
𝐗ᵢ = ( Xᵢ⁽¹⁾, Xᵢ⁽²⁾, …, Xᵢ⁽⁴³⁾ )
𝐗ᵢ ∈ 𝓗₁ ⊕ 𝓗₂ ⊕ ··· ⊕ 𝓗₄₃
Componente funcional
Cada señal conserva su naturaleza temporal y su propia base funcional.
Análisis conjunto
Se estudian simultáneamente niveles, caudales, presiones y estados.
Escala comparable
Las componentes se centran y ponderan para evitar dominio por unidades.
Punto de entrada al análisis funcional multivariante y a la reducción de dimensionalidad (por ejemplo, MFPCA).

## Slide 7
6. Proceso total propuesto
Del dato horario a la detección de anomalías
BATADAL Base horaria
Partición día = individuo
43 matrices 24 × n días
Varias bases por variable
Objeto AFD multivariante
MFPCA reducción
Modelo normal scores
Anomalía detección
BLOQUE 1 · Construcción funcional
BLOQUE 2 · Análisis funcional multivariante
BLOQUE 3 · Detección
Flujo: datos → particionamiento → bases funcionales → integración multivariante → reducción de dimensión → modelo normal → score/umbral → anomalía.

## Slide 8
7. Tema y pregunta de investigación
Formulación alineada con el nuevo enfoque
Tema propuesto
Detección de anomalías en sistemas de distribución de agua mediante análisis funcional multivariante: aplicación a BATADAL
Pregunta de investigación
¿Cómo puede el particionamiento diario de las señales operacionales de BATADAL y su representación mediante Análisis Funcional de Datos y técnicas multivariantes contribuir a la detección de anomalías en el sistema?
QUÉ: detectar anomalías
CÓMO: partición + AFD + multivariante
PARA QUÉ: distinguir patrones anómalos

## Slide 9
8. Objetivos de la investigación
Tres objetivos con qué, cómo y para qué
Objetivo general
Desarrollar un modelo para la detección de anomalías en las señales operacionales de BATADAL mediante el particionamiento diario, la representación con Análisis Funcional de Datos y el análisis multivariante, con el fin de caracterizar el comportamiento conjunto del sistema e identificar desviaciones respecto al patrón esperado.
Objetivo específico 1
Particionar y reorganizar las señales temporales de BATADAL en unidades diarias, considerando cada día como un individuo y las 24 horas como dominio funcional, para construir matrices comparables por variable y preparar su transformación a espacios funcionales.
Objetivo específico 2
Representar las señales mediante bases funcionales adaptadas a su naturaleza e integrarlas en un objeto funcional multivariante, aplicando técnicas de reducción de dimensionalidad para obtener indicadores conjuntos que permitan diferenciar patrones normales y anómalos.
Coherencia: particionamiento → representación funcional → análisis multivariante → detección de anomalías